## Slide 2
حضرت علی علیه‌السلام:
«اَشجَعُ النّاسِ مَن غَلَبَ الجَهلِ بِالعلمِ»
شجاع‌ترین مردم کسی است که به وسیله دانش بر نادانی خود غلبه کند.

## Slide 3: آموزش نرم افزار Matlab
علی محمد لطیف و محمدرضا دهقاني محمودآبادي
دانشگاه یزد
دانشکده برق و کامپیوتر

## Slide 4
☺An easy way to learn MATLAB is to sit down at a computer and follow along with the examples given in this tutorial.
☺MATrix LABoratory =MATLAB
جلسه ‌ی اول

## Slide 5
☺ برای نگهداری برنامه‌هایتان یک فلدر بسازید.
☺ از کنار دکمه‌ی درایو جاری از Browse استفاده کنید و بعد از دکمه‌ی Make New Folder استفاده کنید.
☺ برای اجرای برنامه‌هایتان درایو جاری را درایو خودتان قرار دهید.
☺ می‌توانید از منوی فایل از گزینه Set Path درایو برنامه‌هایتان را به مسیر Matlab اضافه کنید.

## Slide 6
☺ از منوی فایل گزینه‌ی preferences می‌توانید تنظیمات صفحه کار خود را تنظیم کنید.
☺ با توجه به این که فونت برای آموزش ریز می‌باشد با انتخاب فونت آن را تغییر دهید.
☺زبان برنامه‌نویسی Matlab مانند Java به صورت interpreted است. برای اجرا خط به خط اجرا می‌شود.

## Slide 7
☺ این زبان autocomplete است. یعنی با تایپ قسمتی از دستور و استفاده از کلید tab می‌توان دستور مورد نظر را انتخاب و کامل نمود.
☺ توابع را در این زبان به دو طریق Script و Function می‌توان نوشت.
edit test1.m

## Slide 8
☺از اولین خط Function می‌توان برای تعریف help تابع استفاده کرد.
☺ متغیرهای تعریف شده در Script داخل پنجره Matlab قابل دسترسی هستند ولی متغیرهای Function داخل پنجره Matlab قابل دسترسی یا تغییر نیستند.

## Slide 9
Command Prompt
Files in current directory
Command History
Workspace

## Slide 10
☺در این نرم‌افزار متغیرها به صورت بردار می‌باشند.
☺برای اجرای هر دستور کافی است پس از تایپ آن کلید Enter زده شود.
☺برای تعریف بردارهای سطری متغیر با علامت کروشه باز و بسته و نوشتن اعداد داخل آن تعریف می‌شود.
a = [1 2 3 4 5]

## Slide 11
☺ برای جدا کردن عضوهای یک بردار سطری می‌توان از کاما نیز استفاده کرد.
a = [1, 2, 3, 4, 5]
☺ برای جدا کردن عضوهای یک بردار سطری می‌توان از کاما و فاصله نیز استفاده کرد.
a = [1 2, 3 4, 5]

## Slide 12
☺ برای تعریف بردار ستونی بین عضوها از علامت سمی‌کلون استفاده می‌شود.
a = [1; 2; 3; 4; 5]
☺ برای تعریف ماتریس عضوهای یک سطر با کاما یا فاصله جدا می‌شوند و سطرهای ماتریس با سمی‌کلون از هم جدا می‌شوند.
a = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]

## Slide 13
☺ این نرم افزار case-sensitive است یعنی متغیر با حرف کوچک و متغیر با حرف بزرگ با هم فرق دارند.
a = [1 2 3]
A
??? Undefined function or variable 'A'.

## Slide 14
☺ اگر در انتهای یک دستور سمی‌کلون نگذاریم نتیجه‌ی محاسبات دیده می‌شود؛ ولی اگر سمی‌کلون بگذاریم عملیات انجام می‌شود ولی نتیجه‌ی محاسبات دیده نمی‌شود.
>> a = 2+3-5
a =
0
>> a = 2+3-5;
>>

## Slide 15
☺ برای تعریف یک ماتریس با زدن Enter می‌توان سطر‌ها را از هم جدا کرد.
a = [1 2 3
4 5 6
7 8 9]
☺ دقت کنید ایندکس بردار و ماتریس از یک شروع می‌شود.

## Slide 16
☺ اگر یک سطر طولانی باشد می‌توان با گذاشتن سه نقطه ادامه دستور را در سطر بعد نوشت.
g = [1 2 3 …
4 5; 6 7 8 9 10;11 …
1 2 13 14 15]

## Slide 17
☺ بعد از تعریف یک متغیر می‌توان این متغیر را گسترش داد. عناصر تعریف نشده با مقدار صفر پر می‌شود.
g(4,1) = 16
☺ برای مقداردهی به یک عنصر ماتریس به صورت زیر عمل می‌شود.
g(4, 2) =15
☺ تذکر: از کروشه استفاده نکنید.

## Slide 18
☺ برای تعریف یک محدوده از اعداد به فرم زیر عمل می‌شود.
e = 1:5
p = 1:2:10
q = 10:0
e = 100:-10:50

## Slide 19
☺ دقت کنید با قرار دادن مقدار جدید در یک متغیر مقدار قبلی پاک خواهد شد.
☺ دقت کنید در یک خط می‌توان چندین فرمان را با هم اجرا کرد. فقط کافی است فرمان‌ها را با کاما یا با سمیکلن از هم جدا کرد.
☺ دقت کنید هرگاه نتیجه‌ی محاسبات در متغیری قرار داده نشود، نتیجه در متغیر ans قرار می‌گیرد.

## Slide 20
☺ برای دسترسی به یک عضو ماتریس با مشخص کردن سطر و ستون می‌توان به آن عضو دسترسی پیدا کرد.
t = g(2, 3)
☺ تذکر: در برنامه‌های ابتدایی که دانشجویان می‌نویسند از کروشه استفاده می‌کنند و باعث ایجاد خطا می‌شود.

## Slide 21
☺ برای دسترسی یک عنصر ماتریس از ایندکس‌گذاری یک بعدی نیز می‌توان استفاده کرد. ایندکس به صورت ستونی شمرده می‌شود.
t = g(7)
☺ اگر ایندکس خارج از رنج مربوطه باشد با دادن پیام، اشتباه مربوطه اعلام می‌شود.
t = g(4,1)

## Slide 22
☺ از علامت : برای انتخاب تمام سطر یا تمام ستون استفاده می‌شود.
c = a(:, 3)
b = a(1:3, 3)
r = a(2, :)
t = a(1:2, 1:3)

## Slide 23
☺ برای پاک کردن صفحه‌ی نمایش از دستور clc استفاده می‌شود.
☺ برای حذف کردن یک متغیر از دستور clear به همراه نام متغیر یا متغیرها استفاده می‌شود.
☺ برای حذف همه‌ی متغیرها از دستور clear all استفاده می‌شود.

## Slide 24
☺ برای مشاهده‌ی کلیه‌ی متغیرهای تعریف شده از دستور who استفاده می‌شود.
☺ برای مشاهده‌ی اطلاعاتی در مورد یک متغیر به صورت زیر عمل می‌شود.
whos اسم متغیر
whos a, c

## Slide 25
☺ از کلیدهای جهت‌نمای بالا و پایین می‌توان دستورات بعدی و قبلی را آورد.
☺ اگر بر روی یک دستور در قسمت History کلیک کنید آن دستور مجددا اجرا می‌شود.
☺ برای توقف اجرای یک برنامه می‌توان از کلید ترکیبی CTRL+C یا در بعضی کامپیوترها از CTRL+BREAK استفاده کرد.

## Slide 26
☺ برای استفاده انتهای یک متغیر از end استفاده می‌شود.
g(3, 2: end)
☺ برای مشخص کردن سطر یا ستون خاصی از شماره آن به فرم زیر استفاده می‌شود.
h = g(:, [1 3 2 4 5])

## Slide 27
☺ همان طور که ملاحظه می‌شود ترتیب انتخاب را نیز به دلخواه می‌توان تعیین نمود.
☺ در این نرم‌افزار می‌توان ابعاد یک ماتریس را گسترش داد.
a = [1 2 3; 4 5 6]
b = [a; 7 8 9]

## Slide 28
m = []
for i = 1:10
m = [m; i]
end
☺ در این مثال ماتریس m ابتدا خالی است و سپس در حلقه‌ی for این ماتریس بزرگ‌تر می‌شود.

## Slide 29
☺ برای تبدیل یک ماتریس به یک بردار با استفاده از : می‌توان این عمل را به صورت زیر انجام داد.
b = a(:)
☺ در این حالت عناصر ماتریس به صورت ستونی و از ستون اول به بعد پشت سر هم قرار می‌گیرند. به عبارتی در یک ماتریس با r ردیف و c ستون عنصر a(i, j) در a(i+r(j-1)) قرار می‌گیرد.

## Slide 30
☺ در این نرم افزار چندین متغیر پر استفاده به صورت کلمه کلیدی تعریف شده است. نام این متغیر به همین صورت باید استفاده شود.
const = [pi, j, inf, NaN]
NaN : Not a Number
☺ از i و j می‌توان به عنوان یک متغیر نیز استفاده کرد.
i = 5

## Slide 31
☺ اگر برای i و j مقداری تعریف نشود عدد موهومی می‌باشد.
clear i
☺ لازم به ذکر است متغیر موهومی نیز جداگانه قابل تعریف است.
ii = sqrt(-1)

## Slide 32
☺ برای دیدن مقدار یک متغیر کافی است اسم متغیر را نوشت
i
☺ برای تعریف یک متغیر به صورت زیر عمل می‌شود.
num = 25
z = 2+3i
z = [1+2i 7-3i 3+4i; 6-2i 9i 4+7i ]

## Slide 33
☺ برای متغیرهای عددی 64 بیت و برای متغیرهای کاراکتری 16 بیت استفاده می‌شود.
s = ‘Hello World ’
☺ برای نام متغیر اولین کراکتر باید حرف باشد.
☺ سعی کنید از کلمات رزرو شده استفاده نکنید.
☺ تابع iskeyword برای چک کردن کلمات رزرو شده استفاده می‌شود.

## Slide 34
☺ از علامت ‘ برای ترانهاده کردن و مزدوج کردن استفاده می‌شود و از علامت .’ برای ترانهاده استفاده می‌شود.
z.’
☺این عمل با دستور transpose نیز قابل اجرا است.
☺ برای این که نرم‌افزار با یک خط به صورت توضیحات رفتار کند کافی است جلو آن خط از علامت % استفاده شود.

## Slide 35
☺ عملیات اصلی که در این نرم افزار مثل سایر زبان‌های برنامه‌نویسی انجام می‌شود.
c = (-2+2^5)/(3*2)
☺ اولویت‌های اپراتورها مانند سایر نرم افزارها می‌باشد.

## Slide 36
☺ این نرم افزار برای ضرب دو عمگر دارد. یکی ضرب معمولی * و دیگری ضرب نظیر به نظیر و با علامت .*
☺ در ضرب معمولی باید دقت نمود با توجه به سطر و ستون ماتریس ضرب امکان‌پذیر باشد.
☺ در ضرب نظیر به نظیر باید دقت نمود ابعاد دو ماتریس با هم مساوی باشد.

## Slide 37
a = [1 2; 3 4];
b = [5 6 7; 8 9 10];
c = a*a
c = a.*a
c = a*b
☺ اگر ضرب امکان پذیر نباشد پیام خطا خواهد داد.
c = b*a

## Slide 38
☺ جمع و تفریق ماتریس‌ها مطابق معمول انجام می‌شود.
a = [1 2 3];
b = [4 5 6];
c = a+b;
d = a-b;
e = 2*a+3*b;

## Slide 39
☺ این نرم افزار یک عملگری به صورت \ نیز دارد.
d = 4\2
☺ این دستور در مورد ماتریس‌ها به صورت دومی در معکوس اولی استفاده می‌شود.

## Slide 40
☺ لازم به ذکر است با تقسیم می‌توان دستگاه چند معادله چند مجهول را حل نمود.
A*X = B X = A\B
X*A = B X = B/A
☺ تقسیم از راست به صورت زیر تعریف می‌شود.
B/A = (A’\B’)’

## Slide 41
☺ یک ویژگی مهم این نرم‌افزار، برداری بودن این نرم‌افزار است.
t = 0:10;
x = cos(2*t);
y = t.*cos(t);

## Slide 42
☺ دقت کنید این دستورات را در یک زبان برنامه‌نویسی دیگر باید به صورت زیر نوشت.
for k = 1:10
x(k) = cos(k);
y(k) = t*cos(k);
end

## Slide 43
☺ برای دریافت ورودی از دستور input به فرم زیر استفاده می‌شود.
t = input(‘Input the value of T: ’)
☺ در این حالت می‌توان اسکالر، بردار و یا کاراکتر دریافت کرد.

## Slide 44
☺ برای خروج از این نرم‌افزار عبارت exit را در خط فرمان تایپ کنید.
☺ قبل از خروج می‌توان متغیرهای استفاده شده را در یک فایل ذخیره کرد و دفعه بعد این متغیرها را بار نمود.
save Myfile اسم متغیرها
load اسم فایل

## Slide 46
رسول اکرم (ص) مشاهده کرد که در مسجد، دو مجلس تشکیل شده است، یکی مجلس علم که در آن از معارف اسلامی بحث می‌شود و دیگری مجلس دعا که در آن خدا را می‌خوانند. رسول اکرم فرمود: این هر دو مجلس خوب و مورد علاقه ی من است. آن گروه دعا می‌کنند و این گروه درس می‌خوانند و درس می‌گویند، ولی گروه علمی برتر و بالاتر از گروه دعا هستند و من از طرف پروردگار برای تعلیم مردم، مبعوث شده ام. سپس رسول اکرم (ص) به گروه معلّمین و محصّلین پیوست و با آنان در مجلس علم نشست.
منبع: بحار، جلد1،ص64

## Slide 47: آموزش نرم افزار Matlab
علی محمد لطیف
دانشگاه یزد
دانشکده برق و کامپیوتر

## Slide 48
☺ نرم‌افزار Matlab تعدادی تابع ریاضی آماده دارد که برای معرفی آن‌ها از دستور زیر استفاده کنید.
help elfun
☺ با تایپ دستور فوق کلیه‌ی تابع‌های ریاضی اولیه با مختصر توضیحی ارائه می‌شود.
جلسه ‌ی دوم

## Slide 49
☺ توابع مثلثاتی مثل سینوس، کسینوس، ... که برای محاسبه درحالت رادیان استفاده می‌شوند.
توضیح | تابع
سینوس مثلثاتی | sin
سینوس (آرگومان بر حسب درجه) | sind
سینوس هیپربولیک | sinh
آرک سینوس | asin
آرک سینوسی (درجه) | asind
آرک سینوس هیپربولیک | asinh

## Slide 50
☺ تابع hypot
☺ توابع نمایی
☺ توابع لگاریتم
☺ توابع اعداد مختلط
☺ توابع گرد کردن

## Slide 51
توضیح | تابع
جذر مجموع مربعات | hypot
تابع نمایی | exp
تابع نمایی منهای یک | expm1
لگاریتم نپرین | log
لگاریتم عدد به اضافه یک | log1p
لگاریتم مبنای ده | log10
لگاریتم مبنای دو | log2
دو به توان یک عدد | pow2

## Slide 52
توضیح | تابع
جذر یک عدد | sqrt
ریشه یک عدد | nthroot
نزدیک‌ترین توانی از دو | nextpow2
قدرمطلق | abs
زاویه | angle
ساخت یک عدد مختلط | complex
قسمت موهومی | image
قسمت حقیقی | real
آیا عدد حقیقی است؟ | isreal

## Slide 53
توضیحات | تابع
عدد را به سمت صفر گرد می‌کند. | fix
عدد را به سمت منهای بینهایت گرد می‌کند. | floor
عدد را به سمت مثبت بینهایت گرد می‌کند | ceil
عدد را به سمت نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد می‌کند. | round
مد عدد اول به عدد دوم را برمی‌گرداند. | mod
باقی مانده تقسیم دو عدد را برمی‌گرداند | rem
علامت عدد را برمی‌گرداند. | sign

## Slide 54
☺این زبان تعدادی تابع اولیه مربوط به ماتریس‌ها دارد که لیست این توابع با دستور زیر قابل مشاهده است.
help elmat
☺ این تابع‌ها در مورد تولید ماتریس‌های خاص و پر کاربرد می‌باشد.

## Slide 55
توضیحات | تابع
یک ماتریس پر از صفر تولید می‌کند. | zeros
یک ماتریس پر از یک تولید می‌کند. | ones
یک ماتریس واحد تولید می‌کند. | eye
یک ماتریس را تکرار می‌کند | repmat
ماتریس تصادفی یکنواخت استاندارد | rand
ماتریس تصادفی نرمال استاندارد | randn

## Slide 56
توضیح | تابع
تولید اعداد با فواصل یکسان | linspace
تولید یک شبکه | meshgrid
ابعاد یک متغیر | size
طول یک متغیر | length
تعداد بعد | ndims
تعداد عناصر | numel
برای نمایش | display
آیا متغیر خالی است؟ | isempty
آیا متغیر مساوی است؟ | isequal

## Slide 57
توضیح | تابع
چسباندن | cat
تغییر شکل | reshape
قطری | diag
پایین مثلثی | tril
بالا مثلثی | trilu
چرخش چپ و راست | fliplr
چرخش بالا و پایین | flipud
چرخش حول یک بعد | flipdim
چرخش 90 درجه | rot90

## Slide 58
توضیح | تابع
برای یافتن عناصر غیر صفر | find
پایان | end
چرخش دایره‌ای | circshift
اپسیلون | eps
بزرگترین عدد حقیقی | realmax
بزرگترین عدد حقیقی | realmin
تولید ماتریس هادامارد | hadamard
تولید ماتریس جادویی | magic

## Slide 59
☺ چند مثال:
rho = (1+sqrt(5))/2
a = abs(3+4i)
a = 5*ones(3,3)
z = zeros(3,4)
i = ones(3)
n = round(10*rand(1,10))

## Slide 60
r = randn(3)
x = -5:0.1:5
y = randn(1000,1)
☺ برای رسم هیستوگرام می‌توان به صورت زیر عمل کرد.
hist(y,x)
☺ هیستوگرام نشان دهنده تابع توزیع است.

## Slide 61
b = [1 2; 3 4]
c = [b b, b+4 b-1]
☺ برای حذف کردن عناصر ماتریس می‌توان به فرم زیر عمل نمود.
c(:,2) = []

## Slide 62
c = [b, b; b+4 b-1]
c(1:3:4, :) = []
c(:, 1:3:4) = []
c = [b b; b+4 b-1]
c(1:2:16) = []
a = rand(3)
b = [a, zeros(3,2); zeros(2,3), eye(2)]

## Slide 63
n = (0:10)’
pows = [n, n.^2, 2.^n]
x = (1:0.1:2)’
logs = [x, log10(x)]

## Slide 64
☺ نرم‌‌افزار Matlab برای رسم نمودارها امکانات خوبی دارد.
☺ دستورات رسم منحنی به صورت زیر می‌باشند.
plot
xlabel
ylabel

## Slide 65
title
grid
axis
stem
subplot
hold on
hold off

## Slide 66
t = -pi:0.1:pi;
y = cos(t);
plot(t, y)
z = sin(t);
plot(t, y, t, z)
plot(t, y, ’--’)
plot (t, y, ’+.’)

## Slide 67
plot(t, y,’s’)
plot(t, y,’.-g’)
☺ چند منحنی را با هم می‌توان رسم کرد.
☺ نوع رسم و رنگ منحنی را می‌توان تنظیم نمود.
☺ با استفاده از دستور زیر، مشخصات کامل این دستور را بررسی کرد.
help plot

## Slide 68
☺ بعد از رسم منحنی می‌توان برای محور افقی و عمودی منحنی برچسب زد و برای منحنی یک عنوان انتخاب کرد.
xlabel({'first line';'second line'})
ylabel('George''s Popularity','fontsize',12,'fontweight','b')

## Slide 69
☺ در برچسب‌گذاری می‌توان از فرمول‌نویسی tex نیز استفاده کرد.
xlabel('\it{\omega_N = e^{(-2\pii)/N}}')
☺ بعد از رسم منحنی می‌توان منحنی را شبکه‌بندی کرد.
grid

## Slide 70
☺ بعد از رسم منحنی با دستور axis می‌توان رنج تغییرات منحنی را تنظیم نمود.
axsis([-2, 2, 1, 10])
☺ از فرمان stem برای رسم نمودارهای گسسته استفاده می‌شود.
y=1:10
stem(y)

## Slide 71
☺ از فرمان subplot برای رسم هم‌زمان چند منحنی می‌توان استفاده کرد.
t = 1:10;
z = cos(t)
y = t.^2;
subplot(211)
plot(t, z)

## Slide 72
subplot(212)
plot(t, y)
☺ می‌توان صفحه را به چهار قسمت تبدیل کرد و در هر قسمت منحنی را رسم کرد.
subplot(221),……, subplot(222),….
subplot(223),……., subplot(224)

## Slide 73
111
211
212
221
223
222
224
121
122
221
222
212
222
224
121

## Slide 74
☺ بعد از رسم یک منحنی اگر بخواهیم منحنی بعدی روی همین محورها رسم شود کافی است بعد از رسم اولین منحنی از فرمان hold on استفاده کرد.
☺ هرگاه بخواهیم از این ویژگی دیگر استفاده نکنیم باید از فرمان hold off استفاده کرد.

## Slide 75
☺ تابع زیر را تایپ کنید توابع مهم داده لیست می‌شوند. در ادامه این توابع بررسی خواهند شد.
help datafun

## Slide 76
توضیح | تابع
ماکزیمم | max
مینیمم | min
متوسط | mean
میانه | median
انحراف معیار | std
واریانس | var
مرتب کردن | sort

## Slide 77
توضیح | تابع
جمع عناصر | sum
ضرب عناصر | prod
هیستوگرام | hist
توزیع تجمعی | cumsum
توزیع تجمعی ضربی | cumprod
مشتق | diff
ضریب همبستگی | corrcoef
کوواریانس | cov

## Slide 78
☺ چند مثال:
b = [5 1 2;3 9 4;7 6 8]
index = find(b == 6)
[r,c] = find(b == 6)
m = max(b)
m = max(max(b))
[v,r] = max(b)

## Slide 79
min(b)
s = size(b)
d = b(2,:)
s = size(d)
l = length(d)
max(size(d))

## Slide 80
n = ndims(b)
length(size(b))
p = numel(b)
☺ در MATLAB می‌توان بردارهای سه بعدی نیز تعریف کرد.
a = [5 7 8;0 1 9; 4 3 6]
a(:,:,2) = [1 0 4;3 5 6; 9 8 7]

## Slide 81
a(:, :, 3) = 5
r = rand(4, 3, 2)
r(4, 1, 2)
r([1 3 4], 2 ,1)
r(3, :, 2)
s = size(r)

## Slide 82
☺ برای چسباندن دو ماتریس به هم و تشکیل ماتریس جدید از دستور cat استفاده می‌شود.
b = cat(3, [2,8; 0 5], [1 3; 7 9])
a = [1 2; 3 4]
b = [5 6;7 8]
c = cat(1, a, b)
[a; b]

## Slide 83
c = cat(2, a, b)
[a, b]
از cat(3,……..) برای چسباندن ماتریس در بعد سوم استفاده می‌شود. با این کار می‌توان تصاویر رنگی ساخت.

## Slide 84
☺ در این قسمت چندین مثال جهت یادآوری مطالب گذشته ارائه می‌شود.
a = 1+2i
b = Real(a)
c = imag(a)

## Slide 85
abs(a)
angle(a)
conj(a)
complex(2,3)
pow2(5)
nextpow2(13)

## Slide 86
log10(10)
x = rand(1,10)
x(4:-1:2)
x = (0:0.1:1)*pi
linspace(0, pi, 11)
logspace(0, 2, 11)
linspace(0,10,11)

## Slide 87
☺ دستور linespace با سه پارامتر استفاده می‌شود. بین پارامتر اول و دوم به اندازه پارامتر سوم نقطه ایجاد می‌کند.
☺ دستور logspace با سه پارامتر استفاده می‌شود. بین لگاریتم پارامتر اول و لگاریتم پارامتر دوم به اندازه پارامتر سوم نقطه ایجاد می‌کند.
☺ پیش‌فرض تعداد نقاط linespace عدد 100 و logspace عدد 50 می‌باشد.

## Slide 88
linspace(0,50)
logspace(0,50)
☺ جهت داشتن توضیحات از علامت % استفاده می‌شود.
%a = 50
☺ برای نمایش عدد به صورت نماد علمی به فرم زیر عمل می‌کند.
x = 2e5

## Slide 89
b = [5:-1:1 3 8]
c = [b, 0]
d = [a(1:2:5) 1 0]
c, d
who
clear b c

## Slide 90
2^4
a = [1 2 3]
a.^2
a.^3
a = 2:3:8
size(a)
b = [a’ a’ a’]

## Slide 91
size(b)
c = b(1:2:3, 1:2:3)
size(c)
d = a+b(2, :)
size(d)
w = [zeros(1, 3) ones(3,1)’ 3:5’]
size(w)

## Slide 92
b([1, 3], 2) = b([3, 1], 2]
Size(b)
e = 1:-1:5

## Slide 93
☺ برای تغییر فرمت نمایش اعداد از دستور format استفاده می‌شود.
format short
☺ اعداد را با 4 رقم اعشار نشان می‌دهد (به صورت پیش‌فرض).
format long
☺ اعداد را با 14 رقم اعشار نشان می‌دهد.

## Slide 94
format bank
☺ اعداد را به صورت 2 رقم اعشار نشان می‌دهد.
format rat
☺ اعداد را به صورت کسری نشان می‌دهد.
pi
format bank
pi

## Slide 95
pi
format long
pi
☺ دستور format نمایش تعداد اعشار را به حالت پیش‌فرض آن تبدیل می‌کند.

## Slide 96
☺ نرم‌افزار Matlab دستوراتی درباره عملیات رابطه‌ای دارد. لیست این توابع در دستور زیر است که در ادامه این توابع بررسی می‌شوند.
help relop

## Slide 97
توضیحات | تابع
بزرگ‌تر | <
کوچک‌تر | >
بزرگ‌تر یا مساوی | =<
کوچک‌تر یا مساوی | =>
مساوی | ==
مخالف | =~
اپراتور عطف | &

## Slide 98
توضیحات | تایع
عطف سریع | &&
اپراتور فصلی | ¦
فصل سریع | ¦¦
نقیض | ~
یای انحصاری | xor

## Slide 99
☺ چند مثال
tf = [30 40 50 60 70]>40
a = [2.5 6.7 9.2 inf 4.8 NaN];
b = isfinite(a)
c = islogical(a)
d = islogical(b)

## Slide 100
x = -3:3
tf = logical(x)
x = randperm(12)
x = reshape(x,3,4)
tf = (x<=5)
whos tf, x

## Slide 101
c = [true false]
a = [1 2 3;4 5 6;7 8 9];
b = rem(a,2) ~= 1
a(b)
clear
a = 0;
c = a&b

## Slide 102
c = a && b
☺ در Matlab یک سری ساختارهایی مشابه سایر زبان‌های برنامه‌نویسی وجود دارد. لیست کامل این توابع در تابع زیر می‌باشد.
help lang

## Slide 103
توضیحات | تابع
تابع شرطی | if
تابع شرطی | else
تابع شرطی | elseif
پایان شرط و حلقه | end
حلقه | for
حلقه | while
خروج از حلقه | break

## Slide 104
if expression
statements
end
if expression
statements
else
statements
end

## Slide 105
if expression
statements
elseif expression
statements
else
statements
end

## Slide 106
for variable = value1:value2
statement
…
statement
end
n=100;
for r = 1:n
for c = 1:n
a(r,c) = 1/(r+c-1);
end
end

## Slide 107
x = [];
for i = 1:10
x = [x, i^2];
end

## Slide 108
while expression
statements
end
switch switch_expr
case case_expr
statement, ..., statement
case {case_expr1, case_expr2, case_expr3,...}
statement, ..., statement
otherwise
statement, ..., statement
end

## Slide 109
method = 'Bilinear';
switch lower(method)
case {'linear','bilinear'}
disp('Method is linear')
case 'cubic'
disp('Method is cubic')
case 'nearest'
disp('Method is nearest')
otherwise
disp('Unknown method.')
end

## Slide 110
for n=1:10
x(n)=sin(n*pi/10)
end
n=1:10;
y=sin(n*pi/10);

## Slide 111
☺ نحوه محاسبه eps
num = 0;
eps = 1;
while (1+eps) > 1
eps = eps/2;
num = num+1;
end
eps = eps*2

## Slide 112
a=1; b=2; c=1;
if(b^2-4*a*c)<0
disp(‘This equation has two complex root.’)
elseif (b^2-4*a*c)==0
disp(‘This equation has two identical real roots.’)
else
disp(‘This equation has two distinct real roots.’)
end

## Slide 113
eps = 1;
for num = 1:1000
eps = eps/2;
if(1+eps) <= 1
eps = eps*2
break
end
end

## Slide 114
eps = 1;
for num = 1:1000
eps = eps/2;
if(1+eps)>1
continue
end
eps = eps*2;
break
end

## Slide 115
x = 2.7
units = ‘m’
switch units
case {‘inch’,’in’}
y = 2.54*x
case {‘feet’,’ft’}
y = 2.54*x/12
case {‘millimeter’,’mm’}
y = x
case{‘meter’,’cm’}
y = x/100
otherwise
disp(‘unkonwn Units!’)
y = NaN
end

## Slide 116
a = ones(4,2);
b = 5*eye(3);
try
c = a*b;
catch
errmsg = lasterr;
disp(errmsg)
end

## Slide 117
☺ تابع lower کاراکتر ورودی را به کاراکتر کوچک تبدیل می‌کند.
lower(‘A’)
☺ تابع upper کاراکتر کوچک را به بزرگ تبدیل می‌کند.
upper(‘a’)

## Slide 118
☺ برای دیدن لیست کلمات کلیدی از فرمان زیر استفاده می‌شود.
iskeyword
☺ برای چک نمودن این که آیا یک دستور از کلمات کلیدی است یا خیر از فرمان زیر استفاده می‌شود.
tf=iskeyword(‘while’)

## Slide 119
☺ برای اندازه‌گیری مدت زمان اجرای یک برنامه از دو دستور tic و toc استفاده می‌شود.
tic
برنامه مورد نظر
toc

## Slide 120
☺ مثال:
tic
for i = 1:10^6
sin(i);
end
toc

## Slide 121
tic
i = 1:10^6;
sin(i);
toc
☺ ملاحظه می‌شود برنامه‌ی دوم زمان کم‌تری را مصرف نموده است. بنابراین حتی‌الامکان از حلقه for استفاده نکنید.

## Slide 122
☺ برای استفاده از help این نرم‌افزار می‌توان به صورت زیر عمل کرد.
help نام دستور
help plot
☺ در این حالت توضیحات مفیدی در مورد این دستور داده می‌شود. اگر حجم اطلاعات زیاد باشد و شما بخواهید این اطلاعات را به صورت صفحه‌ای ببینید به صورت زیر عمل کنید.

## Slide 123
more on
help plot
☺ برای غیر فعال کردن این دستور از more off استفاده کنید.
☺ از دستور help help اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از help داده می‌شود.

## Slide 124
☺ با استفاده از دستور doc help می‌توان از امکانات help استفاده‌های دیگری نمود.
doc help
help doc
☺ دستور اول ازhelp به صورت html یک توضیحاتی می‌دهد و دستور دوم help دستور doc را در پنجره کار نشان می‌دهد.

## Slide 125
☺ از دستور lookfor می‌توان هر اطلاعات مفیدی را در مورد یک عمل خاص جستجو کرد.
lookfor string
☺ در این دستور کلیه توابعی که با string سر و کار دارند را لیست می‌کند.

## Slide 126
☺ انواع تصویر
grayscale images (gray level)
RGB images
index color images
BW images

## Slide 131
☺ از دستور imtool میتوان با توجه به حرکت موس مختصات، روشنایی، رنگ، نوع تصویر را مشاهده کرد.
imtool('board.tif')
☺ یک تصویر را با ابزار حرکت موس نمایش می‌دهد
[X,map] = imread('trees.tif');
imtool(X,map)
☺ یک تصویر ایندکس دار را نمایش میدهد
I = imread('cameraman.tif');
imtool(I)
☺ می‌توان ابتدا تصویر را توسط imread خواند و سپس نمایش داد.
h = imtool(I,[0 80]);
close(h)
☺ پیکسل‌های یک تصویر را که در یک رنج مشخص قرار دارند نمایش می‌دهد و سپس با استفاده از دستور close آن پنجره را می‌بندد.

## Slide 132
☺ با استفاده از دستور impixel می‌توان با دادن مختصات یک تصویر رنگ قرمز، سبز، آبی تصویر را استخراج کرد.
RGB = imread('peppers.png');
c = [12 146 410];
r = [104 156 129];
pixels = impixel(RGB,c,r)
☺ در صورتی که آرگومان این تابع یک تصویر سطوح خاکستری باشد قسمت‌های قرمز، سبز، آبی مساوی خواهد بود.

## Slide 133
☺ با استفاده از دستور imfinfo می‌توان اطلاعاتی در مورد یک تصویر به دست آورد.
imfinfo('cameraman.tif')
☺ این اطلاعات در مورد نوع تصویر، طول تصویر، عرض تصویر، عمق بیت، سایز و ... را مشخص می‌کند. این اطلاعات از هدر فایل تصویر خوانده می‌شود.

## Slide 134
☺ انواع داده‌ها
Int8 یک عدد 8 بیتی بین منفی 128 تا 127
Unit8 یک عدد 8 بیتی بین 0 تا 255
Int16 یک عدد 16 بیتی (مثبت و منفی)
Uint16 یک عدد 16 بیتی مثبت
Int32 یک عدد 32 بیتی (مثبت و منفی)
Uint32 یک عددد 32 بیتی مثبت

## Slide 135
double یک عدد حقیقی